## Slide 1: 行政院農業委員會 110年3月26日
農業乾旱因應措施

## Slide 2
資料來源：「台灣乾旱研究：變遷、水資源衝擊、風險認知與溝通計畫」
中央研究院永續科學研究計畫 (2016-2018年)
全球氣候變遷趨勢
根據全球氣候模式結果顯示，到21世紀末全球都會暖化，特別是北半球陸地及極區的暖化更為明顯，
未來降雨型態也可能改變，世紀末的降雨，在極區及赤道太平洋會變多、副熱帶減少，大致呈現乾越乾、濕越濕的趨勢。
極端事件的強度也將可能增加。

## Slide 3
經濟合作暨發展組織(OECD)研究指出，氣候變遷導致中緯度和亞熱帶地區的夏季降雨量減少，也會同步影響作物的需水量，進而改變對灌溉用水的需求。
  (Climate Change, Water and Agriculture: Towards Resilient Systems，OECD，2014)
中研院研究顯示，未來台灣地區春季降雨減少、乾旱日數增加、乾旱連續天數增加，尤其北部灌區，農業用水缺水率將達40%。
  「台灣乾旱研究：變遷、水資源衝擊、風險認知與溝通計畫」中央研究院永續科學研究計畫 (2016-2018年)
臺灣氣候變遷趨勢
Notes: OECD (2014), Climate Change, Water and Agriculture: Towards Resilient Systems, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris.
未來每年為保持現有稻作面積之水稻正常生長所需的灌溉水量需分別增加2.1%和6.8%，並不會因生育期的縮短而減少。
全球暖化對臺灣地區水稻生產之影響 陳守泓 1、陳圭宏 2、黃俊騰 3、姚銘輝 1、李炳和 4、申雍 3*
，2007，全球暖化對臺灣地區水稻生產之影響，台灣農藝學會。
1 農業試驗所農工組
2 中央氣象局農業氣象科、
3 中興大學土壤環境科學系
4 中央氣象局嘉義氣象站

## Slide 4
臺灣降雨指數TRI
豪雨日數
小雨日數
臺灣年總降水量(mm)
資料來源：«臺灣氣候的過去與未來»
波動較劇烈
臺灣過去百年降雨無明顯變化趨勢，但是乾濕季節差異越趨明顯
臺灣氣候變遷趨勢
Notes: 臺灣年總降雨量
臺灣降雨具季節上差異。百年的平均降雨量趨勢變化並不明顯，但在1960-2017年間，枯水年發生次數明顯比前半世紀增加。
豪雨日數
豪雨日數(日降雨超過200 mm)有些微增加的趨勢。
臺灣降雨指數TRI
根據TRI，臺灣平均降雨量有年代際變遷的趨勢。降雨量自1900 年代開始上升，至1940 年達到最大值，隨後減少至1960 年代中期，1960-2000年間降雨量來回變動，但無明顯的長期變遷趨勢。
小雨日數
小雨日數(日降雨0.1~1mm)則有顯著的減少跡象。

## Slide 5: 當前農業水情
1964年以來 前10個月無颱風侵臺
平均每年3.5次
侵臺定義:
颱風中心登陸臺灣。
從近海經過沒登陸臺灣，但對陸地造成災情。
首次
4

## Slide 6: 農業水資源調度情況
桃園、石門
石門水庫灌區
新竹
頭前溪灌區
苗栗
臺中
嘉南
明德水庫灌區
中港溪灌區
大安溪灌區
大甲溪灌區
曾文-烏山頭水庫灌區
110年一期作停灌區域
7萬4千公頃
水情艱困
水庫灌區公告停灌
其餘實施抗旱措施
水情吃緊—實施抗旱灌溉
桃園、彰化、雲林、南投、高雄、臺東
水情審慎樂觀
可完成常態灌溉
北基、七星、瑠公、 宜蘭、屏東、花蓮
水情良好
停灌區域
加強灌溉
圖例
其餘區域維持供灌
23萬6千公頃
5
非供灌區域31.8萬公頃農牧用地，除少數有儲水灌溉設備其餘多數看天田，受乾旱影響較大。

## Slide 7: 供灌區域水資源調度及乾旱因應措施
水情吃緊地區—實施抗旱灌溉(1/3)
3/10已完成整田插秧。
烏溪水系實施輪流灌溉及啟用地下水井，以補助灌溉用水：
  輪流灌溉
    守城份圳及北烘圳，分2區供1停1
    南烘圳，分2區，供1停2及供2停1
    茄荖媽助圳，分2區，供2停2
  啟用地下水井28口，抽水量約1.16cms
南投管理處
3/24已完成整田插秧。
實施輪流灌溉、間歇灌溉及啟用抗旱水井等措施：
  輪流灌溉
    八堡圳分2區，八堡一圳供3天8小時，八堡二圳供2天16小時
    莿仔埤圳系統，採供4停6間歇灌溉
    福馬圳系統分2區，採供3停3輪流灌溉
  啟用地下水井31口，補助灌溉用水
彰化管理處

## Slide 8: 供灌區域水資源調度及乾旱因應措施
水情吃緊地區—實施抗旱灌溉(2/3)
3/10已完成整田插秧。
實施輪流灌溉、啟用抗旱水井及抽取回歸水利用等措施：
  輪流灌溉
    鹿場課圳系統分2區，採供3停3輪流灌溉
    林內圳系統分4區，供2停3及供3停2
  啟動地下水井175口，以補充灌溉用水，抽水量約2.17cms
  抽取回歸水，補充灌溉水源
雲林管理處
2/20已完成整田插秧。
實施輪流灌溉及抽取回歸水利用等措施：
  輪流灌溉
    曹公圳灌區分組輪流灌溉
    復興渠灌區採供5停4間歇灌溉
    旗山溪水系分3組輪流灌溉，旗山站、月眉站對輪供3.5天停3.5天
    獅子頭圳系統2站供4停4
  抽取回歸水，補充灌溉水源
高雄管理處

## Slide 9: 供灌區域水資源調度及乾旱因應措施
水情吃緊地區—實施抗旱灌溉(3/3)
已完成整田插秧，用水高峰已過，持續加強灌溉管理。
實施輪流灌溉、啟用地下水井：
  輪流灌溉
    池上圳系統分2區，採供2停2輪流灌溉
    關山圳系統分2區，上區供11停3，下區供3停11
    豐源圳系統分2區，採供3停3輪流灌溉
  啟用地下水井，補充灌溉水源
臺東管理處
3月中旬累計插秧面積4,020公頃，插秧進度75%。
錯開整田及抽取埤塘回歸水利用等措施：
  錯開整田期
    整田期延至二月中旬至三月下旬。
  抽取埤塘用水及使用河川迴歸水
    布設5台12英吋抽水機，每日可提供5.76萬噸
    至110年4月下旬可提供345.6萬噸補充水量
桃園管理處 (桃三灌區)

## Slide 10: 農塘及防砂設施強化水源利用
  現有完工農塘及防砂設施，規劃作為灌溉管路調配水資源。
  新設農塘及防砂設施，加強與相關機關橫向聯繫，優先辦理重點區之農塘活化改善。防砂設施必要時可規劃預留取水口，以擴大水源運用範圍。
取水空間
取水管

## Slide 11: 乾旱影響農業生產因應措施
盤點乾旱影響農業生產，分為高、中、低敏感作物，發布預警及研擬調適措施
由本會各區改良場依轄區作物期程，加強辦理節水教育宣導講習會及示範觀摩會場次，尤其中彰投及南部水情較嚴峻的場域
加強宣導節水設施設置，如：管路灌溉設施補助措施
辦理蓄水池補助、活化農塘及防砂設施取水改善，納入農業用水調配整合運用
宣導稻米調整措施，輔導農民因應乾旱調整策略，並投入因應乾旱作物生產調整後之相關產銷調整
短期措施整體作為

## Slide 12
110年上半年對乾旱敏感之作物種類
高度敏感作物品項共計11項，主要為落葉性果樹(如梨、桃、葡萄…等)，因正值作物開花、著果期，易受水分供應情形影響果實生長發育；另外，茶及竹筍產筍期易受水分供應影響產能，需要提醒農民提早因應。
  中度敏感及低度敏感作物品項，分別有12項及14項，藉由落實節水栽培管理，尚可妥善調適。
  綜合評估110年春作農作物，最易受乾旱影響的作物是淺山坡地栽培的落葉性果樹、茶及竹筍等，面積約有28,955公頃，其中以中彰投地區影響較為明顯，提醒農民要提早因應。

## Slide 13
110年上半年乾旱敏感作物評估
影響區域 | 作物別 | 面積(公頃) | 占全台比例 | 缺水敏感時期 |  |  |  |  | 供水情形
 |  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
北部 | 梨 | 1,467 | 28% | 小果期 | 小果期-中果期 | 中果期-大果期 | 大果期-採收前 | 採收期 | 
臺中(高海拔) |  | 1,713 | 33% | 萌芽開花期 | 萌芽開花期-著果期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 
中彰投 | 高接梨 | 1,807 | 35% | 開花著果期-果實發育期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 採收期 | 
中彰投 | 柿 | 3,614 | 71% | 萌芽期 | 開花期 | 開花期-生理落果期 | 生理落果期 | 生理落果期 | 
中彰投 | 葡萄 | 2,218 | 82% | 開花期 | 開花著果期-生理落果期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 採收期 | 
臺中(高海拔) | 桃 | 455 | 22% | 萌芽開花期 | 萌芽開花期-生理落果期 | 果實發育期 | 果實發育期 | 採收期 | 
中投 |  | 867 | 42% | 開花及生理落果實 | 果實發育期 | 果實發育後期及採收期 | - | - | 
中彰投 | 柑桔類 | 3,618 | 18% | 開花著果期 | 開花著果期-生理落果期 | 果實生長期 | 果實生長期 | 果實生長期 | 
南投 | 百香果 | 673 | 83% | 新梢生長期 | 新梢生長期 | 開花著果期 | 開花著果-果實發育期 | 開花著果-果實發育期 | 
中彰投 | 竹筍 | 3,675 | 13% | 發筍期 | 發筍期 | 發筍期 | 發筍期 | 發筍期 | 
北部 | 草莓 | 451 | 92% | 採收期 | 採收期 | 育苗期 | 育苗期 | 育苗期 | 
北部 | 西瓜 | 530 | 10% | 種植初期 | 種植初期-生育初期 | 生育初期-開花期 | 果實肥大期 | 採收期 | 
苗栗 | 茶 | 300 | 3% | 春茶萌芽-生育期 | 春茶採收期 | 夏茶萌芽-生育期 | 夏茶採收期 | 第二次夏茶夏茶萌芽-生育期 | 
南投中低海拔 |  | 700 | 6% |  |  |  |  |  | 
合計 |  | 22,088 |  |  |  |  |  |  | 
高度敏感作物品項，依影響區域統計，共計11項
嚴重缺水
紅字標示為關鍵月份

## Slide 14
110年上半年乾旱敏感作物評估
中度敏感作物品項、依影響區域統計，共計12項
影響區域 | 作物別 | 面積(公頃) | 占全台比例 | 缺水敏感時期 |  |  |  |  | 供水情形
 |  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
北部 | 桃 | 506 | 25% | 開花期 | 開花末期-幼果期 | 硬核期-果實膨大期 | 果實膨大期 | 採收期 | 
北部 | 柑橘類 | 4,601 | 25% | 開花期 | 小果期 | 小果期 | 小果期 | 小果期 | 
北部 | 文旦柚 | 579 | 14% | 開花期 | 小果期 | 小果期 | 中果期 | 中果期 | 
宜花東 | 番荔枝 | 5,328 | 96% | 開花期 | 開花期-結果期 | 開花期-結果期 | 結果期-採收期 | 採收期 | 
中彰投 | 西瓜 | 633 | 7% | 開花期 | 開花期-結果期 | 結果期 | 結果期 | - | 
雲嘉南 |  | 3,358 | 37% | 開花期 | 開花期-結果期 | 結果期 | - | - | 
北部 | (綠)竹筍 | 7,325 | 27% | 生長期 | 生長期 | 產筍期 | 產筍期 | 產筍期 | 
宜花東 | 金針 | 474 | 90% |  |  | 花芽分化期 | 花芽分化期 | 抽苔 | 
北部 | 甘藷 | 914 | 12% | 種植期 | 莖葉生長期 | 塊根形成期 | 塊根膨大期 | 塊根成熟期 | 
中彰投 |  | 744 | 9% | 種植期 | 種植期 | - | 塊根肥大期 | 塊根肥大期 | 
中彰投 | 落花生 | 337 | 2% | 播種期 | 開花授粉期 | 結莢期 | - | - | 
臺中 | 百合 | 150 | 50% | 花芽期 | 花芽期 | 採收期 | - | - | 
花東 | 咖啡 | 260 | 23% | 採收末期- 開花期 | 開花期-小果期 | 小果期 | 小果期- 中果期 | 中果期 | 
雲、嘉、南投中低拔 |  | 460 | 40% |  |  |  |  |  | 
 | 合計 | 33,349 |  |  |  |  |  |  | 
嚴重缺水
自覓水源
有缺水情形
紅字標示為關鍵月份

## Slide 15
110年上半年乾旱敏感作物評估
低度敏感作物品項、依影響區域統計，共計14項
影響區域 | 作物別 | 面積(公頃) | 占全台比例 | 缺水敏感時期 |  |  |  |  | 供水情形
 |  |  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
北部 | 柿 | 837 | 16% | 萌芽期 | 萌芽和新梢生長期 | 開花著果期 | 幼果期-落果期根系生長期 | 果實生長期、花芽分化期 | 
宜花 | 柑橘類 | 1,247 | 7% | - | - | 結果期 | 結果期 | 結果期 | 
臺東 |  |  |  | 開花期 | 開花期-結果期 | 開花期-結果期 | 結果期 | 結果期 | 
宜花 | 文旦柚 | 1,240 | 30% | - | - | 結果期 | 結果期 | 結果期 | 
宜花 | 金柑 | 219 | - | - | - | 開花期-結果期 | 開花期-結果期 | 開花期-結果期 | 
雲嘉南 | 荔枝 | 1,827 | 18% | 結果期 | 結果期 | - | - | - | 
高屏 |  | 3,734 | 38% | 結果期 | 結果期 | - | - | - | 
雲嘉南 | 芒果 | 7,680 | 47% | 開花期-結果期 | 果實肥大期 | - | - | - | 
高屏 |  | 5,659 | 41% | 開花期-果實肥大期 | 果實肥大期 | - | - | - | 
臺東 |  | 450 | 3% | 開花期-結果期 | 開花期-結果期 | 結果期-採收期 | 採收期 | 採收期 | 
北部 雲嘉南 | 小葉菜類 | 15,316 | 80% | 播種期-生育期 | 播種期-生育期 | 播種期-生育期 | 播種期-生育期 | 播種期-生育期 | 
中彰投 | 結球葉菜 | 800 | 8% | - | 葉球發育期 | 葉球發育期 | 葉球發育期 | 葉球發育期 | 
雲嘉南 | 竹筍 | 12,815 | 47% | - | 出筍期-採筍期 | 出筍期-採筍期 | 出筍期-採筍期 | 出筍期-採筍期 | 
宜蘭 |  | 1,255 | 5% | - | - | 採筍期 | 採筍期 | 採筍期 | 
宜花東 | 甘藍 | 1,603 | 19% | 結球期 | 結球期 | 結球期 | - | - | 
宜花 | 西瓜 | 3,112 | 34% | - | - | 結果期(第一期) | 採收期(第一期) 生育期(第二期) | 開花期-結果期(第二期) | 
雲嘉南 | 毛豆 | 1,834 | 24% | 開花期 | 結莢期 | - | - | - | 
高屏 |  | 3,087 | 76% | 開花結莢期 | 籽粒充實-採收期 | 籽粒充實-採收期 | - | - | 
宜花東 | 荖花荖葉 | 884 | 73% | 營養生長期 | 營養生長期 | 營養生長期 | 營養生長期 | 營養生長期 | 
中彰投 | 大宗切花 | 1,734 | 62% | 定植、開花期 | 定植、開花期 | 定植、開花期 | 定植、開花期 | 定植、開花期 | 
 | 合計 | 57,653 |  |  |  |  |  |  | 
紅字標示為關鍵月份
嚴重缺水
自覓水源
有缺水情形

## Slide 16
區域性乾旱調適措施，北部地區(桃園、苗栗)
建議
調適措施
旱作
建議
調適策略
建議
調適措施
果樹
高接梨果實發育期間，需水量較高，在缺水乾旱時，可採噴灌節水模式1-2次/週，土層淺及結實多果園增加灌水次數，維持果園草生栽培，減少割草次數，以降低土壤水分散失。
草莓果實採收末期，植株蒸散作用旺盛，缺水乾旱時為維持植株生育，可於銀灰色塑膠布內採摘帶管灌溉，加強摘除老葉減少植株水分消耗；育苗期多為高溫氣候，可裝設省水噴灌或滴灌，苗期灌溉頻度約2-4次/日，以免發生缺水萎凋死亡。
西瓜、洋香瓜及仙草畦面進行銀灰色塑膠布或抑草蓆等資材覆蓋，防止水分散失，設置滴帶管灌溉，4-5月每週需灌水量300 m3/ha。

## Slide 17
區域性乾旱調適措施，中彰投地區
落花生、甘藷、玉米，以溝灌、覆蓋、滴灌方式進行水分管理或以休耕種植綠肥大豆類方式進行輪休。
竹筍產區因屬非灌區，儘速設置儲水設施及水源蒐集管線，加裝省水灌溉系統(微噴或滴灌)。
西瓜(露天瓜類)利用畦面覆蓋資材減少水分蒸發，並輔導以灌溉系統(微噴或滴灌)取代溝灌。
建議
調適措施
旱作
建議
調適策略
建議
調適措施
果樹
梨(高海拔地)於開花期、高接梨於果實發育期，建議每週需降水20mm雨量(每分地20噸水)，不足則需以灌溉補足。
葡萄於花穗生長期建議每週每分地灌溉8-10噸水。
百香果及柑桔類於新梢生長期，建議每週灌溉保持土壤溼潤，土壤水分張力計到達-0.5～-0.6bar開始灌水，-0.1bar停止灌溉。
桃(高海拔地)於開花期、平地桃於果實發育期，建議每週灌溉保持土壤溼潤
上述均建議草生栽培減少刈草，保存水分。灌溉以管線配合噴頭灌溉較為省水，若水源不足時，噴頭靠近植株頭部並用保特瓶或遮蔽物使水集中在小範圍內，減少流失提高水利用率。

## Slide 18
區域性乾旱調適措施，雲嘉南地區
建議
調適措施
旱作
建議
調適措施
果樹
雲嘉南地區果園多位於坡地，芒果、荔枝屬中、低敏感作物，依植株生育期需求灌溉，維持草生栽培，減少淹灌與噴灌改為微噴灌模式，將原每週灌水1次，改為10-14天1次，用水量減少至原先的1/2。
缺水受損的植株，建議修剪枝葉(或枝梢)1/2-1/3及疏除掛果量20%以上，減少植株葉面蒸散及養分耗費，以降低植株損傷。
短期蔬菜無自有水源者，籲農民停種以免品質產量受影響。有水源者建議可設立噴灌設備(簡易西瓜噴帶)，全期控水平均每分地每天灌水量3600-6000公升(依不同期作與葉菜種類)，可節省20-45%的用水量(與淹灌比較)。
竹筍輔導利用移動式噴灌或加裝省水灌溉系統(微噴或滴灌)取代溝灌給水，降低耗水量。

## Slide 19
區域性乾旱調適措施，高屏地區
建議
調適策略
建議
調適措施
果樹
輔導果園依植株生育期需求灌溉，推廣草生栽培及節水灌溉，增加水源涵養及提高水分利用效率。
正值結果期作物，如芒果建議減少留果量3成；建議10月齡以上植株番石榴才留果，以減少植株葉面蒸散及養分耗費，降低植株損傷。
巡查果園灌溉管路，確認是否有漏水或堵塞，應盡速修復，以節約用水。

## Slide 20
區域性乾旱調適措施，宜花東地區
建議
調適措施
旱作
建議
調適措施
果樹
番荔枝：(1)果園減少或不使用殺草劑，以草生栽培為主，並減少割草次數(4月建議不割草，5月2周割1次)，以降低土壤水分散失。(2)加強宣導減少留果數2成，以降低果實生長期之水分及營養競爭。
柑橘類、文旦柚、金柑為低敏感作物，建議果園草生栽培，並減少割草次數(4月建議不割草，5月2周割1次) ，以降低土壤水分散失。
設置蓄水設施，採覆蓋方式，少淹灌改採溝灌或微噴灌/滴灌。
荖花荖葉、西瓜大都有灌溉設施，籲請農友加強水分管理工作。

## Slide 21
區域性乾旱調適措施，全臺茶區
建議
因應措施
建議
因應措施
敷蓋稻稈、花生殼、穀殼等資材增加保水能力，厚度約3~5公分，20~30噸/公頃。
減少茶園作業，如減少割草次數，以降低土壤水分散失；避免修剪和施肥等茶園管理作業，以防高溫乾旱的危害加重。
每周至少灌溉一次，噴灌40公噸/公頃，滴灌20公噸/公頃。

## Slide 22
因應乾旱病蟲害管理措施
現況/影響
建議
因應措施
薊馬
現況/影響
建議
因應措施
關鍵害蟲蟎
芒果薊馬類害蟲，因溫度提升，降雨量少，數量持續攀升，如未及時防治，會造成花器受害和著果減少。
應盡速修剪受害枝條，增加果園通風並加強安全用藥，降低薊馬族群。
適當噴水保持土壤濕潤或草生栽培，減少薊馬族群密度並增加薊馬天敵。
粉蝨、蟎類、介殼蟲、潛蠅、荔枝椿象、荔枝細蛾、夜蛾、果瓜實蠅等關鍵害蟲蟎，可能因降雨不足導致族群上升風險。
需長期輔導蟲害防治，提供安全資材及核准用藥清單。
適當修剪枝條、維持通風，落實田間衛生管理，以降低害蟲密度。
現況/影響
建議
因應措施
植物病原菌
植物真菌性病原(白粉病、銹病與胡麻葉枯病等)在乾旱情況下，利於孢子產生與散布；另乾旱有利於媒介昆蟲族群上升，加速植物病毒及柑橘黃龍病之傳播。
加強田間衛生管理(如修剪枝條使通風良好、拔除病株等)，並依防檢局推薦藥劑適時防治。

## Slide 23
節水技術宣導並辦理示範觀摩會
110年03月底前將完成節水技術教育宣導場次
作物別 | 作物品項 | 辦理地點 | 上半年目標值 | 場次
水稻 | 水稻 | 苗栗縣、臺南市、高雄市 | 5 | 3
果樹 | 柑橘、荔枝、芒果、洋香瓜、木瓜、蓮霧、紅龍果、葡萄、酪梨、梨 | 南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東市 | 40 | 25
蔬菜 | 設施蘆筍、麻竹筍、蔬菜育苗 | 臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市 | 18 | 8
雜糧/ 特作 | 毛豆、油茶 | 臺南市、高雄市 | 7 | 2
花卉 | 文心蘭 | 臺中市 | 2 | 1
茶 | 茶 | 全臺 | 10 | 13
合計 |  |  | 82 | 52
全年度預計辦理103場次

## Slide 24: 協助農民建置省水灌溉設備
每一農戶補助金額最高40萬元
調節控制設施
動力抽水設備
管路灌溉設施
調蓄設施
報經行政院或行政院農業委員會核定之專案計畫，依其規定及基準辦理，不受此限制。

## Slide 25
中長期措施整體作為
節水省水技術研發
精準配水技術研發
水情資訊整合
建置區域降雨數位資訊系統
建置農業水資源數位資訊系統
水資源精準利用技術開發-節水軟硬體、智慧水閘門
智能化作物生產節水田間管理技術
水資源截存技術研發
建置土壤水涵養數位資訊系統
節水設施開發
建置農業水循環圖層系統
節水灌溉技術
水資源
有效運用
加強耐旱之作物育種
高光譜判識作物缺水

## Slide 26: 結語
全球暖化若持續，氣候變化還會更極端，目前面臨的旱象，在未來可能會變成常態。
農業面對此等挑戰，本會除與各學術單位合作氣候變遷對農業影響之相關研究。更積極動員所屬各試驗、改良場所，研擬各種作物之乾旱因應措施。透過各項農業基礎建設之強化與運用，提高農業水資源運用效率。
各項措施之研議與推動，係為確保糧食安全，同時維護生物多樣性，以建構能適應氣候風險的永續農業。

## Slide 27
簡報完畢
敬請指教